## Slide 1
Data-Driven System Identification of Quadrotors Subject to Motor Delays
基于数据驱动的四旋翼飞行器电机延迟系统辨识

## Slide 2
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望
研究背景
应急搜救
物流配送
空中智能平台的崛起
四旋翼无人机凭借灵活的垂直起降与悬停能力，已成为跨行业的核心技术载体，从民生服务到工业运维，构建起多维立体的应用生态。
多元场景：从应急救援到物流基建
涵盖灾难搜救、电力/交通设施巡检及物流包裹配送等场景。其机动优势解决了人类难以抵达或效率低下的痛点，成为现代社会不可或缺的技术延伸。
现有瓶颈：PID控制的性能天花板
主流级联PID控制依赖人工经验整定参数，过程繁琐且通用性差；同时其线性控制框架在面对强耦合、非线性的复杂飞行环境时，理论性能存在明显上限。

## Slide 3
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望
研究背景
应急搜救
物流配送
先进控制策略的核心前提：准确的动力学模型
模型预测控制 (MPC)、强化学习 (RL) 等前沿方法虽能实现卓越的控制性能，但其控制效果高度依赖系统动力学模型的准确性。若模型存在偏差，控制器的鲁棒性与最优性将大幅下降，甚至导致系统失稳。
白箱方法：
依赖推力测试台、运动捕捉系统等昂贵专业设备，且测试环境与真实飞行工况存在显著差异，导致建模误差不可避免；同时，实验流程复杂，难以在实际应用中快速部署和复现。
黑箱方法：
将系统视为纯黑箱，缺乏物理可解释性与泛化能力；且普遍忽略电机动态延迟这一核心因素。由于商用无人机通常无RPM传感器，电机延迟难以直接测量，成为提升模型精度的核心障碍。
核心痛点：现有方法难以兼顾“低成本、易部署”与“高精度、强解释性”，亟需一种融合物理先验的新型辨识方案

## Slide 4
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望
贡献
应急搜救
物流配送

## Slide 5
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望
基本模型

## Slide 6
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望

## Slide 7
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望
求解

## Slide 8
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望
最大后验估计（Maximum A Posteriori, MAP）
本质上，在均匀先验（对每个Tm没有预设偏见）以及各向同性高斯观测模型（对观测噪声的一般假设）的条件下，求解MAP等价于最小二乘估计中的残差平方和最小

## Slide 9
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望
在不失一般性的前提下，假设惯性矩阵与刚体主轴对齐，因此为对角形式，即：

## Slide 10
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望

## Slide 11
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望

## Slide 12
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望
对于外形固定、密度与质量分布均匀的模型，其惯量分量随尺寸的 5 次方缩放，因此惯量比值在不同 尺度下保持恒定。作者收集了多款四旋翼无人机的惯性矩阵数值

## Slide 13
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望

## Slide 14
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望
01 数据采集与准备
执行垂直升降、平移、小角度旋转等激励动作，采集1分钟IMU数据与电机指令，为后续辨识提供输入。
02 电机参数优化与递推
通过一维扫值确定最优电机延迟常数并以此经过EMA得到电机实际转速
03 推力模型与推力计算
构建线性方程组，用最小二乘法求解推力系数，结合 计算出各时刻的旋翼实际推力 。
04 转动惯量(Ixx, Iyy)辨识
利用滚转、俯仰通道的角动力学方程构建线性系统，基于实测数据求解出横滚与俯仰轴的转动惯量参数。
05 偏航惯量(Izz)与扭矩系数
由统计比例关系估算Izz，代入偏航动力学方程，最终求解出关键的扭矩系数Kτ。
06 完整参数集输出
整合所有环节的计算结果，输出包含 , , Ixx, Iyy, Izz, Kτ 的全套辨识参数，完成系统辨识。
方法总结：

## Slide 15
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望
有无电机延迟
若直接使用指令转速的平方与加速度进行拟合，采集到的数据点线性性很低。
采用递推得到的实际电机转速进行拟合后，数据点分布紧密贴合理论直线，呈现出极强的线性相关性
关键结论：电机延迟是影响推力辨识精度的核心因素，忽略它会严重扭曲推力曲线的真实形态，导致辨识彻底失败。本文方法通过对电机动态过程的精确建模与实际转速的递推求解，成功还原了推力与转速的真实线性关系，解决了传统方法中数据拟合失效的问题。

## Slide 16
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望
实验一：Crazyflie 2.1
属性：约 27 克，是一款开源、微型且极其灵活的四旋翼飞行器。
实验数据：完成3次独立飞行实验，单次时长约20秒，累计飞行数据时长约1分钟。

## Slide 17
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望
实验一：Crazyflie 2.1

## Slide 18
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望
实验一：Crazyflie 2.1

## Slide 19
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望
实验二：Large quadrotor
重量：约 3.35 千克，具备更强的负载能力，飞行特性更贴近真实工业应用场景。
实验数据：在同等实验方案下完成3次飞行，累计数据采集时长同样为1分钟。

## Slide 20
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望
实验二：Large quadrotor

## Slide 21
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望
实验二：Large quadrotor

## Slide 22
研究背景与贡献
主要方法
仿真复现
总结与展望
现实部署
在仿真器中训练端到端强化学习策略
将训练好的策略直接部署到真实无人机
风速高达 8 m/s（相当于 5 级风）
飞行速度达到 5 m/s
无人机成功跟踪预设轨迹，没有出现发散或严重振荡

## Slide 23
仿真复现
总结与展望
研究背景与贡献
主要方法
所需设备
传统依赖推力台、动捕系统等昂贵专业设备；本文方法无需额外设备，仅利用无人机飞行日志即可完成参数辨识。
数据采集效率
传统需数小时特定实验数据；本文仅需约1分钟飞行数据，包含3个简单动作即可完成，极大降低采集成本。
电机延迟处理
传统常忽略或需单独测量电机延迟；本文通过MAP估计延迟参数，提升了模型对动态过程的拟合精度。
参数辨识完整性
传统方法通常仅辨识部分核心参数；本文实现了完整参数集辨识，涵盖机电时间常数(Tₘ)、扭矩系数(Kτ)、转动惯量(J)及完整的电机推力-转速曲线。
开源可复现性
传统方法多未公开核心实现细节；本文所有核心代码完全开源，实验流程与参数配置文档化，便于同行复现验证与后续研究改进。
总结

## Slide 24
仿真复现
总结与展望
研究背景与贡献
主要方法
局限与改进方向
01. 当前方法的局限性
依赖飞行数据，缺乏普适性
方法的前提是无人机具备稳定飞行能力，无法直接迁移至从未进行过飞行实验的全新无人机平台，前期准备成本较高。
模型有待改善
针目前单一电机延迟常数无法区别加速与减速的不对称性，更精细的模型有利于提高预测精度。同时未考虑复杂动力学模型。
泛化性较低
目前仅针对一种类型的飞行器进行系统辨识，无法验证对其他类型飞行器的通用性。
02. 未来工作展望
分离式的电机模型
针对电机指令的上升沿和下降沿分别建立不同的电机动态模型。
探究“互易参数化”
对转动惯量采用倒数化有时能改善拟合效果，进一步研究倒参数化对最小二乘辨识的影响。
精细化空气动力学效应建模与拓展平台
引入桨叶挥舞、机身气动阻尼及干扰流场等复杂动力学模型，提高模型在高速机动和近地飞行工况下的描述精度。同时将方法推广到其它类型的飞行器(如共轴双浆，六旋翼等)

## Slide 25
谢谢！